Выбор правила принятия решения при выдаче заключения о соответствии

В случае необходимости выдачи заключения о соответствии требованиям, просим определить правило принятия решения с учетом уровня риска получения ложноположительного или ложноотрицательного результата:

- использовать правило простой приемки: правило принятия решения основано на отсутствии защитного интервала: предел допуска, заданный в ТНПА совпадает с пределом приемки. Результат соответствует требованиям ТНПА, если он находится в области допустимых значений. В этом случае, вероятность ложноположительного/ложноотрицательного решения составляет до 50%.

предел соответствия,

установленный в ТНПА

область допустимых значений

- С целью уменьшения риска потребителя: правило принятия решения, основанное на защищенной приемке, предполагает установление рассчитанного защитного интервала внутри предела допуска, заданного в ТНПА.  Если результат измерения находится в пределах области допустимых значений, можно делать вывод о соответствии ТНПА.  Если результат измерений находится в области неприемлемых значений, то можно говорить о несоответствии. Вероятность ложноположительного/ложноотрицательного решения составляет менее 2,5%.

предел соответствия,

установленный в ТНПА

защитный	защитный

интервал	интервал

область

допустимых

значений

- С целью уменьшения риска производителя объекта испытаний: правило принятия решения предполагает. Если результат измерения находится в пределах области допустимых значений, можно делать вывод о соответствии ТНПА. Если результат измерений находится в области неприемлемых значений, то можно говорить о несоответствии. Вероятность ложноположительного/ложноотрицательного решения составляет менее 2,5%.

Защитный   	         Предел соответствия,	ЗАЩИТНЫЙ

ИНТЕРВАЛ	        установленный в ТНПА	ИНТЕРВАЛ

ОБЛАСТЬ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ

# Text boxes

U(y)

U(y)

U(y)

U(y)